C5/C50+ AP模式配置WiFi操作指导书

- 在设备机身找到印有”Reset” 字符的复位键位置，长按设备复位按钮直到听到“恢复出厂设置”后松手。

C50+ Reset复位键示意图				  C5 Reset复位孔示意图

- 当听到设备发出 “请用WiFi智能快配连接路由” 提示音后，短按设备复位键2秒。

然后会听到设备依次发出语音提示“热点建立中”、“热点建立完成”，即表示设备进入热点AP模式。

- 打开手机WiFi设置界面，找到TD42xxxx 的WiFi 信号并连接。

- 运行TendaEye APP，点击右上角 + -> 添加已连网设备->局域网搜索。

- 搜索到设备后，勾选设备->添加所选设备，然后返回到主界面，在设备列表中，即可看到刚才添加的设备。

- 在主界面下方，点击设备设置-> 网络配置->勾选“Station模式”，选择设备将要连接的WiFi网络，并输入WiFi密码，点击“确定”，连接成功后，设备会出现语音提示“WiFi连接完成”。