Q:3G150M如何登陆路由器的管理界面？

适用类型：3G150M的3G Router/AP/WISP Router/Wireless Router模式  问题分类：功能设置

A：

第一步：设置无线网卡的IP地址为自动获取，具体步骤如下（以XP系统为例）：

- 在电脑的桌面上，右击“网上邻居”---选择“属性”---找到“无线网络连接”---右击“无线网络连接”---选择“属性”---双击“internet协议（TCP/IP）”，如下图：

- 选择“自动获取IP地址”和“自动获取DNS地址”

第二步：使用电脑的无线网卡连接3G150M的无线信号

- 点击电脑右下角的“无线网络图标”---“右击”---“查看可用的无线网络”选择您的3G150M的无线信号（无线信号名称SSID默认为Tenda）

（2）双击要连接的无线信号（本文档中为Tenda,）成功后，如下图：

第三步：登陆3G150S的管理界面

打开IE浏览器，在地址栏中输入192.168.0.1，然后回车，即可弹出登陆验证页面。在该页面输入默认的用户名和密码即可登录（默认的用户名和密码都为admin）.如下：