Q: 将路由器当交换机用，应该怎样配置？

适用类型：所有路由器  问题分类：功能设置

A：

1、连接方式：A的LAN口----路由B的LAN口----B的LAN口----计算机。

2、更改路由器LAN口IP(改为其他同网段地址或不同网段地址)避免和网内其他设备冲突。

3、关闭路由器DHCP服务器，将网线连接到路由器LAN口(WAN口闲置不用)。

详细设置步骤（图中第二台路由器配置为交换机为例）:

- 更改路由器LAN口IP：

登陆路由器管理界面，点击”高级设置”—“LAN口设置”，LAN口地址默认为192.168.0.1，更改为其他地址,避免和网内设备冲突；

2 、关闭路由器DHCP服务器：

登陆路由器后点击“DHCP服务器”—“DHCP服务设置”,将“启用”前的勾去掉即可关闭DHCP服务器。