Q:Pair按钮应用

适用类型：PLC产品  问题分类：功能设置

该适配器支持 128-bit AES 加密，利用 Pair 按钮，可以快速、安全的建立多台适配器的连接，保证数据安全传输。将按照实际使用情况介绍 Pair 按钮的使用方法。

A：

- 当两台P200适配器需要建立连接时：

步骤一：按住适配器 A 的 Pair 按钮 2~4 秒，释放后会看到电源指示灯变为闪烁状态

步骤二：在释放适配器 A 的 Pair 按钮后之后两分钟内，按住适配器 B 的 Pair 按钮 2~4 秒，释放后会看到电源指示灯变为闪烁状态

步骤三：上述两步后，观察适配器指示灯状态，当两个设备的PLC指示灯（小房子灯）变为常亮或闪烁状态时适配器A和适配器B成功建立连接，组建私人网络。

2、当三台P200适配器需要建立连接时：

步骤一：先让其中任意两台设备建立连接，如A和B建立连接，方法同上。

步骤二：若适配器 A 与适配器 B 已经建立连接，适配器 C 要加入已建立的网络，按住适配器 C 的 Pair 按钮 2~4 秒，适配器 C 自动查找网络，释放后会看到电源指示灯变为闪烁状态。

步骤三：在释放适配器 C 的 Pair 按钮后之后两分钟内，按下适配器 A 或适配器 B 的 Pair 按钮 2~4秒，释放后会看到电源指示灯变为闪烁状态。

步骤四：观察适配器 C 指示灯状态，当所有设备PLC指示灯变为常亮或闪烁状态时，C成功加入现有网络

- 当适配器需要退出现有网络时：

如上图所示，已经建立了三台适配器的连接，此时若适配器 C 要离开当前网络请按照如下步骤进行

步骤：按住适配器 C 的 Pair 按钮 10 秒以上，观察指示灯状态，当所有指示灯熄灭并重新变亮时，释放 Pair 按钮，适配器 C 会自动重启并退出原有网络。