Q:一对一NAT

适用类型：企业路由器  问题分类：功能设置

A:

所谓一对一NAT就是在ISP给您提供的多个合法IP地址有剩余的时候，当公司内部的服务器在进行NAT转换时， 把外部多个合法IP地址直接对应到内部多个虚拟服务器IP地址，让这些对应到的服务器访问外部网络时都有自己的合法IP地址。使用一对一NAT的好处是提高了外网用户访问服务器的速度。

例：某公司静态光纤线路，ISP提供了四个公网IP“202.100.206.72-202.100.206.75”，需要对外开放WEB服务器（192.168.0.100）、FTP服务器（192.168.0.200）和E-mail服务器（192.168.0.150），实现每个服务器NAT映射一个公网IP，其余PC使用同一公网IP上网。

设置：

- 路由器WAN口上网方式设置为静态ip，且ip地址为202.100.206.72

- 高级-----一对一NAT------添加NAT：

全部添加以后如图：

注意：如果外网需要访问内网服务器，还需启用DMZ主机或者做虚拟服务器设置

设置完成后，内网主机使用“202.100.206.72”访问外网。外网主机可通过IP“202.100.206.73”、 “202.100.206.74”、 “202.100.206.75”分别访问到内网WEB、FTP与E-mail服务器。