Q:双WAN策略

适用类型：双WAN口路由器  问题分类：功能设置

A:

某些应用环境比如企业或教育机构，想要让某些PC访问外网的时候走线路1另外一部分PC访问外网的时候走线路2，从而达到流量负载均衡或者监控的目的选择双WAN口路由器如果不做多WAN策略，某些PC访问外部网络的数据可能会发往WAN1，同样也可能发往WAN2，从而导致网络的拥塞。如何设置让某些PC访问外网的时候走线路1而另外一部分PC访问外网的时候走线路2。

例

某公司网络为一条电信PPPOE拨号线路，另外一条为电信10M光纤接入，现需要使用TEI480T+增强型 来实现网络中技术支持部访问外网走WAN1，财务部访问外网走WAN2。

设置方法如下：
1   WAN1口接PPPOE线路，WAN2口接10M光纤线路， 设置WAN1口能够正常访问Internet，如图

3 设置WAN2口，如图

4 添加IP组，点击行为管理----组设置----用户组---添加IP组

设置IP组目的：设置该双WAN策略适用于哪些IP地址范围

5设置双WAN策略，点击网络-----WAN----多WAN策略，设置完成后如图

注意： 用户自定义规则优先级最高，所以会优先匹配用户自定义规则然后再去匹配智能负载均衡模式或者按比例负载均衡模式，且智能负载均衡模式和按比例负载均衡模式优先级相同，只能选择其中一种模式。