Q：访问控制

适用类型：企业路由器  问题分类：功能设置

A:

LAN口访问控制功能介绍：限制访问路由器WEB界面，为了降低路由器被攻击的可能性，可以启用该功能设置指定的主机地址和端口。

使用方法： 1  登入路由器的管理界面-------网络参数-----访问控制---LAN口访问控制

2点击启用，输入对应的主机地址和端口号，那么只有该地址的主机能够登入路由器的管理界面，主机想要访问路由器的WEB界面，就得在浏览器地址栏中输入LAN的IP地址加上冒号和对应的端口号才能访问路由器的WEB界面。

如图说明只有IP地址为192.168.0.100的电脑才能够访问路由器的WEB界面，而且访问地址为

WAN口访问控制功能介绍：限制访问路由器WEB界面，为了降低路由器被攻击的可能性，可以启用该功能设置指定的主机地址和端口。

使用方法：1  登入路由器的管理界面-------网络参数-----访问控制---WAN口访问控制

2  点击启用，输入对应的IP地址和端口号，那么某些主机想要远程访问路由器的WEB界面，就得在地址栏中输入路由器WAN口的IP地址加上冒号和对应的端口号才能访问路由器的WEB界面。

IP地址：0.0.0.0表示所有的客户端都能够远程访问路由器的WEB界面，如要限制只让某台PC远程访问路由器的WEB界面，那么IP地址栏输入的是该PC所接路由器的WAN口IP。

116.30.21.29为本路由器WAN口IP