Q:W150D二级路由器如何设置？

适用类型：ADSL路由猫  问题分类：功能设置

A：

连线方式：电话线----路由A的DSL口----A的4号口-----路由B的4号口----B的LAN口----计算机。

设置二级路由时分两种情况：

- 上级路由器未开启DHCP服务器或存在多个DHCP服务器以及静态绑定的情况，二级路由设置为静态IP

- 上级路由器开启了DHCP功能，且没有其它DHCP服务器存在的情况下，二级路由可以使用动态IP方式。

1使用静态IP设置

A:第一步：进入W150D的管理界面。（默认管理地址：192.168.1.1）

第二步：点击“登录”，进入路由器管理界面首页后，点击“高级设置”进入路由器主界面

第三步：点击“快速设置”——下一步选择“无线路由模式”下一步“连接类型选择动态\静态IP”下一步

上网方式“选择静态IP”输入正确的“IP地址、网关、DNS地址”

第四步：点击保存，如图

第五步：保存之后出现“WAN口状态”页面，如图所示：

2、使用动态IP设置

第一步：进入路由器的管理界面点击“快速设置”选择“无线路由”点击下一步

第二步：连接类型选择“动态\静态IP”

第三步：选择“动态IP上网方式”

第四步：点击保存，如图

第五步：点击保存，然后查看运行状态 ---- WAN 口状态。