Tenda AC23 如何修改无线名称及无线密码？

适用型号： AC23            问题分类：无线设置

在浏览器地址栏中输入：http://tendawifi.com 按回车键 ，若有登录密码，输入路由器管理界面登录密码，点击“登录”

- 打开“无线设置” ，点击“无线名称与密码”；

- 路由器出厂默认双频合一，2.4G和5G 无线名称一样，可直接修改无线名称和密码，然后点击“保存”：

- 若要设置不同的2.4G和5G无线信号名称，可关闭双频合一，再分别修改，修改完成后点击保存。

注意：

- 修改无线信号名称或者无线密码后，无线连接会断开，需要重新连接修改后的无线名称；

- 修改无线密码时，建议同时修改无线名称。