本文档适用于利用O3进行“电梯监控”的用户

适用型号：腾达无线网桥O3         问题分类：功能设置

第一步：连接好线路

第二步：进入O3的管理界面

第三步：选择对应的工作模式

- 发送端O3：AP模式

- 接收端O3：客户端模式

第四步：确认O3是否中继成功

附：电梯监控全无线的应用方式

线路连接如下图所示：

利用一对O3进行电梯监控应用

一个作为发送端，工作模式设置为AP模式，安装在电梯箱上方，通过网线连接网络摄像机和广告屏等网络设备；

一个作为接收端，工作模式设置为客户端模式，安装在电梯机房内，通过网线连接交换机、NVR等设备。

注意：O3天线为定向天线，建议发送端和接收端的O3位置要相对。

2.1 AP的登录

首先将电脑上的网络连接IP地址设置为“使用下面的IP地址” ，具体值为“192.168.2.X”（X为3~253），子网掩码为255.255.255.0

在电脑浏览器地址栏上输入AP默认的登录地址192.168.2.1，并按回车键，在跳转的页面上输入默认账号：admin和密码：admin，点击登录。

- 发送端O3：AP模式，连接摄像机和广告屏等网络设备

点击“快速设置”，选择“AP模式”

在下框填写本地无线网络的名称和无线密码

确认所填信息无误之后，点击“保存”

保存之后，建议用水彩笔在设备表面做好标记，如：设备是发射端（接摄像头）并写清楚坐标位置，方便现场安装。

- 接收端O3：客户端模式，连接交换机、NVR等设备

以同样的方法登录作为接收端的O3

在“快速设置”选项选择“客户端模式”

打开扫描按钮，选择发送端O3发送出来的无线信号

在下框选项中保持信道、安全模式、加密方式、无线密码与发送端的O3无线信号保持一致

设置本地IP信息，保证其与发送端O3 IP地址不一致，但在同一个网段，DNS可按照下框设置

确认所填信息无误之后，点击“保存”

注意：当O3桥接时,建议先修改默认IP地址为同一网段不同IP的LAN口地址，以防两个O3登录地址都为192.168.2.1。

1.设置成功后需要在客户端模式AP界面查看是否桥接成功，进到首页点击系统状态-无线状态。

2.查看是否桥接成功，还可以看O3的Bribge指示灯，如果Bribge灯常亮的话，则证明桥接成功，在客户端O3一边的交换机上，连接一台电脑，ping对端摄像头地址，如果能ping通，则NVR可搜索到远端的摄像头。

3.确认桥接成功之后，为避免混淆，建议将已经桥接好-“成对的O3设备”用胶带绑在一起，并说明坐标位置和工作模式，待现场安装时，更快地进行设备布置。

附：电梯监控全无线的应用方式

如下图所示，设置O3相对应的工作模式

注意：O3天线为定向天线，建议发送端和接收端的O3位置要相对。