## 1 两台电力线适配器组建私网

- 示例：电力线适配器1、电力线适配器2组建私网。

设置步骤：

❶	按住电力线适配器1的Pair/Reset按钮1~3秒，它的指示灯变为闪烁状态；

❷	2分钟内，按住电力线适配器2的Pair/Reset按钮1~3秒，它的指示灯变为闪烁状态。

当两个电力线适配器的指示灯都变为常亮状态时，它们已成功组建私网。

## 2 电力线适配器加入已组建好的私网

- 示例：如果您家中电力线适配器1、电力线适配器2、已成功组建私网N1，现在要把电力线适配器3加入该电力线网络。

设置步骤：

❶	按住电力线适配器3的Pair/Reset按钮1~3秒，它的指示灯变为闪烁状态，说明电力线适配器3正在查找网络；

❷	2分钟内按住电力线适配器1（或电力线适配器2）的Pair/Reset按钮1~3秒，电力线适配器的指示灯变为闪烁状态，说明正在协商配对；

当所有电力线适配器的指示灯都变为常亮状态时，电力线适配器3已成功加入N1网络。

## 3 电力线适配器离开当前电力线网络

- 示例：电力线适配器1、电力线适配器2、电力线适配器3已组建了私网，此时电力线适配器3要离开当前电力线网络。

设置步骤：

按住电力线适配器3的Pair/Reset按钮6秒以上，当电力线适配器3的指示灯闪烁3次时，电力线适配器3已经退出当前电力线网络并恢复出厂设置。