本文档适用于需要通过W151M实现无线信号放大的用户

适用型号：Tenda腾达W151M          问题分类：上网设置

注意：设置无线AP的电脑一定要带无线WIFI功能（最好是笔记本），这点非常重要。

1.右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”：

2.右键点击“无线网络连接”，选择“属性”:

3.双击“Internet 协议（TCP/IP）”:

4.选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”“确定”

5.右键点击“无线网络连接”，选择“查看可用的无线连接”

6.选中名为Tenda_XXXXXX的无线网络(X为W151M背面MAC地址的后六位)，点击“连接”

1.在浏览器中输入192.168.2.1 按回车键，在跳转的页面中输入密码：admin  点击“登陆”即可

2.选择“信号放大”点击“下一步”

3.点击“扫描上级AP站点信息”选择需要桥接的无线信号并且输入上级AP的无线密码，点击“下一步”

4.设置本路由器的无线密码，点击“下一步”

5. 选择接入方式为“DHCP”，点击“下一步”

6.点击“完成”,路由器将自动进入重启状态

注意：设置完AP的无线密码后，一定要将无线网络连接的IP地址改成自动获取

常见问题：

1.若平时上网获取的IP地址为192.168.2.X，请点击“基本设置”-“LAN口设置”将IP地址改为192.168.8.1