如何登录AC500管理界面？

第一步：用网线将电脑接在无线控制器的任何一个空闲LAN口上；

第二步：设置电脑的本地连接IP地址为“192.168.10.X”（X为2~254之间的任意整数），子网掩码为“255.255.255.0”，如下图所示：

第三步:打开浏览器，在地址栏中输入192.168.10.1按回车键，如下图所示：

点击确定之后，您就可以进入到无线控制器的管理界面了（如下图）；