此文档只用于需要设置VPN客户端或者VPN服务器的用户

适用型号:W30E          问题分类：功能设置

配置举例

如下图，总公司与分公司之间想要通过VPN，实现简单安全的信息互访，可以通过如下设置实现

- 在总公司的路由器上设置PPTP 服务器

添加PPTP用户供分公司的客户端使用

2.在分公司的路由器上设置客户端

A. 把路由器LAN IP 改为服务器指定的客户端内网网段内的IP

B. 客户端设置

保存后，如果状态为已连接，且获取到由服务端分配的IP 地址，则证明PPTP客户端设置成功

- 分公司员工在电脑上建立VPN拨号，以WIN7 为例

VPN 连接成功后，用户就与总公司连在了同一局域网上，可以访问总公司的服务器并和总公司的同事进行资源共享了。

注意，若电脑拨通 VPN 后无法访问Internet，请在电脑网卡属性里把接口跳跃点改为1确定即可。如下图：