Q:如何设置MAC地址过滤？

适用类型：A5S           问题分类：功能配置

A：1.什么是MAC地址过滤以及作用？

MAC：（Medium/Media Access Control, 介质访问控制）MAC地址是烧录在网卡里的，也叫硬件地址,是由48比特长(6字节)，16进制的数字组成，一般是全球唯一的。

MAC地址过滤的作用：基于安全考虑，路由器可以根据接入的电脑的MAC地址来进行过滤，达到允许或禁止指定的电脑上网。

在以下的情况下，可以考虑设置MAC地址过滤：

- 防止别人蹭网，只允许指定的电脑上网；

- 行为管理，禁止指定的电脑上网。

2.具体设置步骤：

登陆路由器管理界面，点击“安全设置”――“MAC地址过滤”。

如图所示，按照下图的1、2、3、4、5、6、7设置即可：