Tenda AX3 如何修改无线名称及无线密码？

适用型号： AX3            问题分类：无线设置

在浏览器地址栏中输入：http://tendawifi.com 按回车键 ，若有登录密码，输入路由器管理界面登录密码，点击“登录”

- 打开“无线设置” ，点击“无线名称与密码”；

- 路由器出厂关闭双频合一，可以分别设置2.4G和5G 的无线名称和密码，然后点击“保存”；

（加密方式建议选择默认推荐的WPA/WPA2-PSK）

- 若要设置2.4G和5G相同的无线信号名称，可打开双频合一后再修改。

注意：

- 修改无线信号名称或者无线密码后，无线连接会断开，需要重新连接修改后的无线名称。

- 修改无线密码时，建议同时修改无线名称。

- 若将加密方式修改包含为WPA3-SAE，可能会导致部分不支持这种加密方式的设备无法连接WiFi。