Tenda AX3 如何设置IPV6？

适用型号： AX3            问题分类：上网设置

背景介绍：国内的网络逐步都升级到IPv6，目前大部分用户宽带也都支持IPv6， IPv6线路主要分为支持前缀下发和不支持前缀下发两种，下面讲解AX3的IPv6不同上网方式的配置方法。

1、登录管理界面

在浏览器地址栏中输入：http://tendawifi.com 按回车键 ，若有登录密码，输入路由器管理界面登录密码，点击“登录”

2、配置IPv6

IPv6也分3种上网方式，请点击下面的链接查看不同上网方式如何配置IPv6：

- PPPoEv6

- 自动获取

- 静态IPv6地址

上网方式一：PPPoEv6

1、路由器配置IPv6

①打开IPv6菜单，开启IPv6按钮；

②IPv6 WAN设置中，联网方式选择PPPoEv6”，输入运营商提供的宽带帐号和密码，并勾选“获取IPv6前缀代理”；

③IPv6 LAN设置中，保持路由器默认配置即可，并点击保存。

2、查看路由器IPv6拨号成功

打开“系统管理”—“系统状态”，滚动条拉到最下面，可查看到IPv6状态栏中IPv6获取的地址信息。

3、电脑自动获取IPv6

①电脑设置自动获取IPv4和IPv6地址

②查看电脑自动获取到的IPv6地址

上网方式二：自动获取

1、路由器配置IPv6

①打开IPv6菜单，开启IPv6按钮；

②IPv6 WAN设置中，联网方式选择“自动获取”，取消勾选“获取IPv6前缀代理”；

（请注意：若路由器上级网关支持前缀下发，那么获取IPv6前缀代理可勾选也可取消，若上级网关不支持前缀下发，那么必须取消“获取IPv6前缀代理”的勾选）

③IPv6 LAN设置中，保持路由器默认配置即可，并点击“保存”。

2、查看路由器IPv6自动获取IP成功

打开“系统管理”—“系统状态”，滚动条拉到最下面，可查看到IPv6状态栏中IPv6获取的地址信息。

3、电脑自动获取IPv6

①电脑设置自动获取IPv4和IPv6地址

②查看电脑自动获取到的IPv6地址

上网方式三：静态IPv6地址

1、路由器配置IPv6

①打开IPv6菜单，开启IPv6按钮；

②IPv6 WAN设置中，联网方式选择“静态IPv6地址”，并配置IPv6静态地址；

③IPv6 LAN设置中，保持路由器默认配置即可，并点击“保存”。

2、查看路由器IPv6静态IP联网成功

打开“系统管理”—“系统状态”，滚动条拉到最下面，可查看到IPv6状态栏中IPv6获取的地址信息。

3、电脑自动获取IPv6

①电脑设置自动获取IPv4和IPv6地址

②查看电脑自动获取到的IPv6地址

相关问题解答：

问题1：怎么判断宽带是否支持IPv6功能？

答：可以咨询宽带服务商客服，也可用电脑直接连接AX3路由器的上级网络，查看电脑是否可以获取到IPv6地址、网关、DNS信息。

问题2：怎么判断路由器上级是否支持前缀下发？

答：如果路由器WAN口连接的光猫，可以咨询宽带运营商，若路由器WAN口连接的有其他路由器，那么需咨询该路由器厂商客服。

问题3：如何判断ipv6是否联网成功？

答：浏览器地址栏输入www.test-ipv6.com，根据检测结果，就可以看到是否支持IPv6了。

问题4：如果路由器开启IPv6，但是宽带不支持IPv6，是否会影响终端设备上网？

答：不影响。宽带若不支持IPv6,不影响路由器的IPv4工作。