Tenda AX3 设备搜索不到路由器无线信号？

适用型号： AX3            问题分类：无线设置

搜索不到路由器无线信号，分几种情况，可根据实际情况查看排查和解决方法：

- 所有设备都搜索不到路由器的2.4和5G无线信号

- 部分设备搜索不到路由器的2.4和5G信号

- 所有终端设备都搜索不到路由器的2.4G和5G信号

  - 若有电脑，可将电脑连接网线到路由器，查看电脑是否可以上网，若有线也无法上网，可将路由器断电重启后，再查看是否可以搜索到信号并连接，若重启后依然搜索不到，可将路由器恢复出厂；

  - 若有线设备正常上网，可登录路由器管理界面，查看路由器无线信号是否关闭或隐藏

  - 检查是否设置WiFi定时或者开启省电模式，若在WiFi定时时间段内，或省电模式生效时间段内，WiFi是关闭状态。

- 部分设备搜索不到路由器2.4G和5G无线信号

①排查该设备是否距离路由器过远，可以靠近路由器1-2米后再查看是否可以搜索到路由器信号；

②查看路由器2.4G和5G的网络协议是否选择了包含802.11AX协议，可选择不包含802.11AX协议的模式后，再查看是否可以搜索到，若可以搜索到，那么需要更新该电脑网卡的驱动，可用驱动精灵联网后自动检测更新，或者登录网卡官网下载最新版驱动。