此文档适用于需要做无线扩展信号（WDS)的用户

适用型号：CH21          问题分类：功能设置

腾达 CH21 的WDS用于做无线信号的扩展，有两种工作模式，无线桥接模式路由器会屏蔽普通的无线连接，无线接入点模式其他路由器和无线网卡仍可以通过扫描SSID（WDS扫描只能扫描到同一信道的SSID）接入路由器，请根据您的网络环境，选择适当的工作模式。以下是2台 CH21 做WDS的方法，WDS选择无线接入点模式。

路由器1的设置：

打开电脑浏览器，在地址栏输入192.168.0.1，回车，打开无线设置，按如下图进行设置：

路由器2的设置：

电脑连接另外一台 CH21，打开电脑浏览器，在地址栏输入192.168.0.1，回车，打开无线设置，按如下图进行设置：

接着，打开网络参数-LAN口设置，把这台CH21的LAN口IP改为192.168.0.2，保存并重启，如下图：

重启完后，重启进入路由器是web界面，打开无线设置-WDS设置，WDS选择“无线接入点”，WDS状态选择“启用”，点击“扫描”，如下图：

点击连接后，CH21的MAC地址会自动填写到远端MAC地址那里，保存。如下图：

接着关闭路由器的DHCP功能，打开网络参数-DHCP服务器，去掉DHCP后面的勾，然后保存，如下图：

路由器1的设置：

打开路由器是web界面，打开无线设置-WDS设置，WDS选择“无线接入点”，WDS状态选择“启用”，点击“扫描”，找到CH21，勾选CH21，点击“连接”，如下图：

点击连接后，CH21的MAC地址会自动填写到远端MAC地址那里，保存。如下图：

以上操作完成后，路由器1用来连接外网，电脑连接随便一台路由器，打开cmd，ping 192.168.0.1和192.168.0.2，若能全部ping通，说明设置成功。若ping不通，则需要重新设置，请严格按照说明去操作。 如下图：

注意：设置要点，两台要桥接的设备的SSID、无线模式、信道、无线加密方式和无线密码要设置一模一样，而且要相互扫描。

# Text boxes

CH21

CH21

CH21

CH21

CH21

CH21