本文档适用于使用路由器中继WIFI信号的用户

适用类型：FH365   问题分类：功能实现

1.设置client+AP前必须知道上级WIFI信号的安全模式，信道，加密规则，密钥（这点非常重要！）

2.找一根网线，一头接电脑，一头接路由器1/2/3任意接口

第一步：配置好电脑的IP地址

1.右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”

2.右键点击“本地连接”，选择“属性”

3.双击“Internet协议（TCP/IP）”

4.选择“自动获得IP地址”，“自动获取DNS服务器地址”，确定即可

第二步：进入路由器设置界面

1.在浏览器中输入：192.168.0.1 按回车键，在跳转的页面中输入密码 admin 点击“确定”

2.点击“高级设置”

第三步：扫描需要中继的无线信号

- 对路由器进行加密。点击“无线设置”—“无线加密” ，设置步骤如图：

2．扫描上级无线路由器的信号

第四步：验证中继是否成功

设置好之后，把路由器和电脑的之间的网线去掉，搜索路由器的无线信号，连接上即可。

点击第电脑桌面左下角的开始—运行—输入CMD, 弹出黑色对话框子之后在光标处输入如下命令，如出现下图所示内容，就证明client+AP成功了。