本文档适用于设置PPTP和L2TP VPN的用户

适用型号：Tenda腾达G1/G3          问题分类：vpn设置

第一步：网络拓扑介绍

第二步：服务端设置方法

①设置点对网模式

②设置网对网模式

第三步：不同客户端设置方法

某企业使用G1企业级路由器进行网络搭建，并成功接入互联网。分公司员工需要经过互联网访问公司内部局域网资源，如，内部资料、办公OA、ERP系统、CRM系统、项目管理系统等。

可以在路由器上设置PPTP/L2TP VPN服务，实现远端用户经互联网安全访问企业内部局域网的需求。本例以PPTP VPN为例说明，L2TP VPN的设置方法类似。

如何选择VPN模式？

在外网如果是电脑去拨号就选择第一种点对网模式。

在外网如果是路由器去拨就选择第二种网对网模式。

A、点对网模式设置方法：

1、在总公司设置VPN服务端，服务端有加密的话客户端需要对应选择加密。

2、点对网模式，账号密码添加时是否为网段选择为否。

3、添加完成之后就可以在客户端设备上去连接验证。

B、网对网模式设置方法：

1、在总公司的路由器上设置PPTP 服务

2、添加PPTP用户供分公司的客户端使用

A、在分公司的路由器上设置客户端。

把路由器LAN IP 改为服务器指定的客户端内网网段内的IP。以腾达G1产品为例，点击网络设置----局域网设置----修改LAN口IP为192.168.2.0网段，修改完成后等待重启完成。

2、在客户端路由器界面开启VPN客户端功能，选择客户端类型为PPTP，服务器IP域名填写为服务端WAN口IP地址，用户名密码填写服务端添加的VPN账号密码。服务端有开启加密认证就开启加密，我这里服务端没有开启就选择关闭。开启VPN代理上网功能。

开启VPN代理上网后，客户端设备数据流量通过VPN进行转发。如果不需要VPN代理上网请选择关闭。关闭VPN代理上网配置方法如下：

保存后，如果状态为已连接，且获取到由服务端分配的IP 地址，则证明PPTP客户端设置成功

B、分公司员工在电脑上建立VPN拨号，以WIN7为例

1、右键点击桌面右下角小电脑图标，选择打开网络和共享中心。点击中间页面设置新的连接或网络----选择连接到工作区----使用我的INTERNETL连接VPN----输入服务端WAN口IP的地址----下一步----填写服务端VPN添加账号密码----连接。

VPN 连接成功后，用户就与总公司连在了同一局域网上，可以访问总公司的服务器并和总公司的同事进行资源共享了。

注意，若电脑拨通 VPN 后无法访问Internet，请在电脑网卡属性里把接口跳跃点改为1确定即可。如下图：