Q：我想限制其他人带宽，我该如何操作？

适用类型：无线路由器     问题分类：功能实现

A:带宽控制可以限制内网计算机上网的通信流量。如果您的路由器连接了多台电脑，为了平衡上网流量，您可以通过设置带宽控制，规定每台电脑的网速，从而避免因一台电脑下载或者上传东西而影响其他电脑正常上网。

具体操作步骤

1、在浏览器中输入：192.168.0.1 回车，在弹出的页面中输入用户名,密码均为：admin 点击“登录”。

- 在随后的页面中点击页面右上角的“高级设置”。在弹出的页面中依次点击“高级应用”-“带宽控制”在页面点击“添加新条目”输入相关参数，点击“保存”。

举例：

您和邻居共用一条2M的宽带网络，但是邻居经常下载东西，导致您上网时网速缓慢，无法正常浏览网页。这个时候您可以通过设置带宽控制，把2M的网络进行平均分配，使邻居最多使用1M网络。（提示：邻居电脑的IP地址是192.168.0.100,1M=128KByte/s）设置步骤如下（可参照下图）：

1. 勾选启用带宽控制

2. 在IP地址一栏输入IP地址192.168.0.100 192.168.0.100

3. 上行带宽填写32

4. 下行带宽填写128

5. 点击“保存”，完成设置。