W302A如何设置WDS桥接？

WDS桥接的总拓扑图如下：

注意事项:

在设置WDS时，使用两台电脑，并且无线AP和电脑之间用一根网线连接起来设置，这样设置起来非常方便，也很容易，一设置就可以设置成功了。

第一步：设置电脑的本地连接IP地址为“192.168.0.X”（X为2~254之间的任意整数），子网掩码为“255.255.255.0”；

第三步：打开浏览器，登陆AP的web管理界面；

①打开IE浏览器，在地址栏输入：192.168.0.254，然后按ENTER键；

②输入用户名和密码（默认均为小写admin），点击登陆；

③进入设备的设置界面；

第四步：设置WDS模式；

注意：设备工作在WDS模式可实现无线网络覆盖和扩展，进行WDS桥接的两台设备均要支持WDS功能，并且要相互扫描添加对方的无线网络。客户端通过有线、无线连接到设备上网。

设置步骤：

①设置AP1的WDS设置：

②设置AP2的WDS设置：

③当设置成功时，对应的MAC地址输入框后的状态会显示“已连接”。