Q：如何更改WAN口速率？

适用类型：无线路由器  问题分类：功能实现

A：当WAN口网线可能老化或太长而驱动能力不够，导致外网宽带线接到路由器WAN口时指示灯不亮，那么可以将WAN口的参数设置成10M全双工模式来提高硬件的驱动能力，使路由器能正常工作。

具体操作步骤：

1、在浏览器输入：192.168.0.1 回车，在弹出的页面中输入用户名admin 密码：admin 点击“确定”。

- 在随后的页面中选择“高级设置”-“WAN口参数设置”选择WAN口协商模式 “保存”。