Q:为什么线路连接正常后，WAN口指示灯不亮？

适用类型：SOHO路由器  问题分类：功能设置

A:

1.查看物理线路是否过长,双绞线传输距离一般为100米,如果超过此距离,信号在传输方面会出现衰减比较严重等现象,造成WAN口灯不亮.

2.检查网线是否正常,可以换根网线或将网线插在其他设备上,看是否正常.

3.尝试修改WAN口速率为10M全双工

4.检查WAN口是否正常.可以将WAN口连接其他设备或直接连接电脑,如果指示灯正常,能够通讯,则说明WAN口正常,如果指示灯不亮,不能通讯则说明WAN口有问题.