Q:为什么做了端口映射之后，外网输入WAN口IP+端口号还是访问不了内网的服务器？

适用类型：SOHO路由器  问题分类：功能设置

A:

1：请检查服务器是否开启了并且内网电脑能成功访问

2：检查路由器的端口映射的配置是否正确

3：查看自己电脑对应的服务和端口有没有打开！是否能正常上网，是否开启防火墙

4：请检查您是否映射了服务器所需的所有端口，有可能没有完全设置访问服务器所需的端口，导致访问失败。您可以通过开启“DMZ主机”来检测一下，是否端口没有映射完全。若开启DMZ主机后，能正常访问服务器，则可能是端口添加不完全。

5：检查内网服务器端口是否和远程管理的端口冲突

6：服务商可能将相应端口屏蔽导致虚拟服务器无法访问，尝试修改服务端口

7：在确保在路由器上端口映射的设置没有问题后，远程可以通过telnet命令来验证端口是否映射成功，即在dos命令行下输入telnet +路由器WAN口IP +对应的端口号，比如“telnet 124.90.173.12 80”，如果有类似“不能打开到主机的连接， 在端口 80: 连接失败”提示的话，说明端口没有映射成功；如果立刻有反应并弹出一个空白黑色的对话框的话，那说明端口映射成功。