本文档适用于需要通过W1500A实现无线信号放大的用户

适用型号：Tenda腾达W1500A          问题分类：设置上网

将电脑上的本地连接IP地址设置为“192.168.2.55”

1.右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”：

2.右键点击“本地连接”，选择“属性”:

3.双击“Internet 协议（TCP/IP）”:

4.选择“使用下面的IP地址”设置IP地址为：192.168.2.55，子网掩码为：255.255.255.0，确定即可

1.在浏览器中输入：192.168.2.1 按回车键，在跳转的页面中输入用户名 admin  密码 admin 确定

2.点击“快速设置”选择“通用中继模式”点击“下一步”

3.点击“扫描”-选择“需要桥接的无线信号”-设置相关加密参数，点击“下一步”

4.设置W1500A的安全模式，无线密码，点击“下一步”

5.点击“完成”-“确定”重启后配置生效。

注意：配置完成后，需要将电脑的ip地址改为自动获取