### 腾达（Tenda）-无线路由器如何设置宽带连接（PPPOE）上网？

适用类型：无线路由器         问题分类：设置上网

（请准备2根短网线）

(有ADSL Modem猫) 将电话线（比较细的那根线）接猫的line口（比较小的那口）,猫分出来一根网线接路由器的WAN口 （蓝色标识），再找一根短网线，一头接电脑，一头接路由器1/2/3任意接口（黄色），接线方式如下图：

注意:通电后，路由器正常工作状态是SYS指示灯闪烁，WAN指示灯常亮或闪烁，与电脑相连的1/2/3端口指示灯常亮或闪烁。如接线后对应1/2/3端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉 ，则表明线路连接有问题，尝试检查下网线连接或换根网线试试。

将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”

1、点击桌面右下角的网络图标，打开“网络和共享中心”

Win8系统自动获取ip

2、点击“更改适配器设置”

3、右键点击“本地连接”选择“属性”

4、双击“Internet协议版本 4（TCP/IP）”

5、选择“自动获得IP地址”，“自动获得DNS服务器地址”，点击“确定”-“确定”。

1、打开浏览器，在浏览器地址栏中输入：192.168.0.1 按回车键登录设置界面。

192.168.0.1 打不开？请点击此链接

2、在设置页面中选择“ADSL拨号”， 在“宽带用户名”和“宽带密码”中输入宽带运营商（例如：电信、联通等）提供的宽带用户名和密码 ，点击“确定”即可。

设置完成后，如联网状态显示“已联网”，就可以浏览网页，上网冲浪了。

<<返回目录