本文档适用于AP模式下设置无线密码的用户

适用型号：G6          问题分类：上网设置

注意：设置无线AP的电脑一定要带无线WIFI功能（最好是笔记本），这点非常重要。

1.右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”：

2.右键点击“本地连接”，选择“属性”:

3.双击“Internet 协议（TCP/IP）”:

4.选择“使用下面的IP地址”,输入ip地址 192.168.2.55  子网掩码 255.255.255.0 确定即可

1.右键点击“无线网络连接”，选择“查看可用的无线连接”

2.选中名为Tenda_XXXXXX的无线网络(X为G6背面MAC地址的后六位)，点击“连接”

3.在浏览器中输入192.168.2.1 按回车键，在跳转的页面中输入密码：admin  点击“登陆”

4.选择“AP：无线接入点模式”，点击“下一步”：

5.设置无线网络密码，参考如下步骤：

6.点击“完成”

注意：设置完AP的无线密码后，一定要将无线网络连接的IP地址改成自动获取