本文档适用于4G300需要进入设置页面的用户

适用型号：Tenda腾达4G300             问题分类：上网设置

第一步：连接好线路

第二步：登陆路由器管理界面

台式机用户

对于不带无线网卡功能的台式机用户，可以先将运营商的3/4G上网卡插入4G300，打开电源。4G300会自动识别到上网卡并切换工作模式为3/4G 路由器模式，此时它的网络插口将工作为LAN 口模式，网线连接台式机电脑后可直接登录路由器设置页面。

笔记本电脑/平板电脑/智能手机用户

按照上图所示，用无线搜索并连接到4G300的无线信号，4G300默认的无线信号为Tenda_XXXXXX(在机身标签上可找到)。

- 打开浏览器，在地址栏中输入192.168.2.1 输入完成后按Enter键。

- 进入路由器配置页面配置路由器

注意：对于台式机用户来说只有当4G300插入运营商的上网卡时，4G300 才会切换到3/4G 路由模式。

此时它的以太网才会工作于LAN 模式，用网线连接电脑和4G300可直接登陆设置页面对4G300进行设置。对平板电脑和手机用户来说，无论4G300工作于哪个模式下，均可连接无线登录设置4G300。