Q：A6（150Mmini型无线路由器）如何设置“客户端模式”呢 ？

适用类型：无线路由器  问题分类：功能实现

A： 1、连接好各设备的物理线路（物理连接---线路必须连接正确） 。

2、设置“客户端模式”共享上网 。

注：A6有线接口在客户端模式下---作为LAN口使用（该模式下不支持DHCP功能） 。

在《客户端模式》下，只能接入有线台式机（计算机），无法连接接入无线笔记本（计算机） 。

在《客户端模式》下必须先确定上级设备的无线基本参数（如SSID加密及密码等） 。

已知上级设备无线基本参数：

R1无线SSID：Tenda112  信道：6  安全模式：WPA-PSK  加密规则：AES  无线密码：12345678 。

- 请使用网线把路由器和电脑连接好，并手动指定IP地址，手动配置IP地址为192.168.2. X（2-254）范围；在桌面上“网上邻居”右击点“属性”,在打开的窗口中右击“本地连接”右击点“属性”

在打开的属性对话框里，选择Internet 协议（TCP/IP）后点击属性，在打开的窗口里选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”，DNS地址由当地运营商提供然后点击确定。

- 打开IE浏览器，在地址栏中输入路由器的管理IP（默认为192.168.2.1），出现登录窗口后--再输入登录密码（默认密码为admin）；以下是“客户端模式”设置---操作步骤（如图所示)。

- 下一步，开启扫描连接上级设备的无线信号“SSID—MAC—信道—安全模式—加密规则—密码”都必须和上级设备匹配。

- 下一步，配置完成保存重启好即可。

- AP重启后， 客户端模式配置完成，可使用台式机网卡来连接AP共享上网（如下图所示）

注：《客户端模式》下不支持DHCP服务器功能，AP所连接的客户端---IP地址由上级设备分配 。

客户端模式下：

该模式下的本台设备相当于无线网卡，可以用来连接无线热点信号或无线路由器，有线接口作为LAN口使用，计算机只能通过有线连接到本台设备（常见拓朴图）如下图所示：