Q：我的电脑平时使用静态IP地址上网，我该如何设置？

适用类型：无线路由器     问题分类：上网设置

A: 您应该在路由器的上网方式中选择“静态IP”上网，具体操作步骤：

1、在浏览器输入：192.168.0.1 回车，在弹出的页面中输入：admin 点击“确定”。

2、在随后的页面中点击“高级设置” 或者点击页面右上角的“高级设置”。

3、在随后的页面中依次点击“高级设置”-“WAN口设置” 选择上网方式为“静态IP” 输入相关参数，点击“确定”。